## Slide 1
Computer Vision AI
with Python on Raspberry Pi
Custom Model · Object Detection · Training · Deploy
OpenCV
YOLOv11
Roboflow
Raspberry Pi 5
Edge AI
เรียนสร้างระบบ AI ตรวจจับวัตถุด้วย Python ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึง deploy ใช้งานจริงบน Edge Device
github.com/BESSTSU/ProjectAI

## Slide 2
ภาพรวมคอร์ส
7 Modules · End-to-End Pipeline
M1
OpenCV Fundamentals
ภาพ pixel color space webcam real-time
M2
CV AI Introduction
Classification Detection Segmentation metrics
M3
Data Collection & Labeling
Roboflow dataset split train/val/test
M4
Custom YOLO Training
yolo11n/s/m/x epochs batch mAP transfer learning
M5
Model Optimization
OpenVINO ONNX half-precision edge tradeoff
M6
Real-Time on RPi
Inference loop bounding box FPS deployment
M7
Capstone Project
ทำโปรเจกต์จริง วัดผล accuracy+FPS

## Slide 3
สิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อเรียนจบ
Learning Outcomes
🖼️ ใช้ OpenCV ได้
อ่านภาพ วิดีโอ กล้อง resize crop draw detect edges
🤖 เข้าใจ CV AI Pipeline
Classification · Detection · Segmentation · Metrics
📦 สร้าง Dataset เอง
เก็บภาพ label ด้วย Roboflow export YOLO format
🏋️ Train Custom Model
yolo11n/s/m/x transfer learning วิเคราะห์ mAP
⚡ Optimize for Edge
OpenVINO ONNX เลือก model ให้เหมาะ RPi
🍓 Deploy บน RPi 5
Real-time inference บน edge device ใช้งานได้จริง

## Slide 4
Module 1 — Computer Vision คืออะไร?
ภาพ · Pixel · Color Space · OpenCV
ภาพ = Array ตัวเลข
ทุกภาพดิจิทัลคือ matrix ของ pixel แต่ละ pixel มีค่า 0-255 (BGR/RGB/Gray)
BGR vs RGB
OpenCV ใช้ BGR เป็น default ต้องระวังเวลาแปลง เช่น cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
Color Space
BGR · RGB · Gray · HSV · LAB แต่ละ space เหมาะกับงานต่างกัน
Resolution & FPS
ขนาดภาพกับ frame rate มีผลต่อ performance โดยตรงบน edge device
01_opencv_image_basic.py
import cv2
# อ่านภาพ
img = cv2.imread('photo.jpg')
# แปลงเป็น grayscale
gray = cv2.cvtColor(img,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# ตรวจจับขอบ
edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)
# เปิดกล้อง
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
cap.release()
Script: 01_opencv_image_basic.py
Script: 02_opencv_webcam.py

## Slide 5
เลือกว่าจะเอา Computer Vision ไปทำอะไร
3 Task Types หลักที่ต้องรู้
🏷️ Image Classification
ตอบว่า "ภาพนี้คืออะไร?"
Output: ชื่อ class เดียว + confidence
ใช้เมื่อ: จำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ
Model: ResNet · EfficientNet · MobileNet
RPi: เร็วมาก ✅ เหมาะ RPi
🎯 Object Detection
ตอบว่า "มีอะไร อยู่ที่ไหน?"
Output: bounding box + class + confidence
ใช้เมื่อ: ตรวจจับชิ้นงาน นับสินค้า ตรวจจับความปลอดภัย
Model: YOLOv11 · SSD · EfficientDet
RPi: ปานกลาง ⚡ ต้องเลือก model
✂️ Segmentation
ตอบว่า "pixel ไหนเป็นอะไร?"
Output: mask ครอบคลุมทุก pixel
ใช้เมื่อ: ตรวจสอบขอบชิ้นงาน แยกพื้นหลัง วัดพื้นที่
Model: YOLOv11-seg · SAM · DeepLab
RPi: หนัก ⚠️ ต้องการ accelerator

## Slide 6
Custom Model — ใช้โมเดลไหน ต้องทำอะไร?
Object Detection · Predict · Classify
Model
Size
Speed (RPi5)
mAP50-95
เหมาะกับ
yolo11n
~6 MB
~5–8 FPS
~0.52
prototype ด่วน ทรัพยากรน้อย
yolo11s
~22 MB
~3–5 FPS
~0.57
✅ แนะนำ RPi baseline
yolo11m
~50 MB
~1–2 FPS
~0.63
ต้องการ accuracy สูง + accelerator
yolo11x
~110 MB
<1 FPS
~0.69
Cloud/GPU เท่านั้น
วิธีใช้ custom model (3 ขั้น):
1. โหลด
model = YOLO('best.pt')
2. Predict
results = model.predict(source='img.jpg', conf=0.25)
3. วนผล
for r in results:
for box in r.boxes:
cls, conf, xyxy = ...

## Slide 7
Train Model เอง — โครงสร้างการเทรน
Module 3–4: Dataset → Label → Train → Evaluate
Collect Data
Label
(Roboflow)
Export
YOLO
Train
YOLO11
Evaluate
mAP/FPS
Export
Edge
Deploy
RPi
📁 Dataset Structure
YOLO Format
Woodenbox-13/
├── train/
│ ├── images/
│ └── labels/
├── valid/
├── test/
└── data.yaml
⚙️ Hyperparameters
04_train_yolo.py
model = YOLO('yolo11s.pt')
model.train(
data='data.yaml',
epochs=50,
batch=16,
imgsz=640,
name='my_run'
)
📊 ผลจาก Project นี้
0.830
yolo11s mAP50-95
0.820
yolo11m mAP50-95
train23
Best Run (s)

## Slide 8
Train ที่ไหนดี? Cloud vs Computer vs Raspberry Pi
แนะนำสเปคและการเลือก Environment
☁️ Cloud Training
Google Colab · Kaggle · Lambda Labs
✅ ข้อดี
• ไม่ต้องซื้อ GPU
• ใช้ GPU ฟรี (T4/A100)
• ตั้งค่าง่าย notebook พร้อม
❌ ข้อจำกัด
• เวลาใช้งานจำกัด (Colab)
• ข้อมูล upload ช้า
• ไม่ stable สำหรับ train นาน
⏱ ~10-30 min / 50 epoch (T4) | !!แล้วแต่ขนาดdata อาจจะepochละ5-7นาที
💻 Local Computer
Windows/Linux + NVIDIA GPU
✅ ข้อดี
• เร็วสุด ไม่มี limit
• ข้อมูลอยู่เครื่อง
• ควบคุมได้ทุกอย่าง
❌ ข้อจำกัด
• ต้องซื้อ GPU
• ตั้งค่า CUDA ซับซ้อน
• ค่าไฟและความร้อน
⏱ ~5-15 min / 50 epoch (RTX 3060) !!แล้วแต่ขนาดdata อาจจะepochละ2-3นาที
🍓 Raspberry Pi 5
Inference เท่านั้น — ไม่แนะนำ Train
✅ ข้อดี
• Deploy ได้ทันที
• ราคาถูก compact
• Low power edge AI
❌ ข้อจำกัด
• Train ช้ามาก (CPU only)
• RAM จำกัด 4/8 GB
• ไม่เหมาะ train จริง
⏱ ~5-10 FPS inference (yolo11n)

## Slide 9
แนะนำสเปค Hardware
สำหรับ Training · สำหรับ Raspberry Pi Edge
💻 สเปคสำหรับ Train (PC/Laptop)
GPU
NVIDIA RTX 3060 ขึ้นไป (6 GB VRAM+)
CPU
Intel i5/i7 หรือ AMD Ryzen 5/7 (8+ cores)
RAM
16 GB ขึ้นไป (32 GB แนะนำ)
Storage
SSD 256 GB+ dataset+model อยู่บน SSD
OS
Ubuntu 22.04 LTS (แนะนำ) หรือ Windows 11
CUDA
CUDA 11.8+ · cuDNN 8+
🍓 Raspberry Pi 5 — Deploy Setup
Board
Raspberry Pi 5 (8 GB RAM แนะนำ)
Camera
RPi Camera Module v3 หรือ USB Webcam
Storage
MicroSD 32 GB Class 10 / A2 หรือ NVMe HAT
OS
Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm)
Python
Python 3.11+ · pip · venv
Accel.
AI HAT+ (Hailo-8L 13 TOPS) — optional
🆓 ไม่มี GPU? ใช้ฟรีได้: Google Colab (T4 GPU) · Kaggle (P100) · Paperspace Gradient · GitHub Codespaces

## Slide 10
Module 5 — Export & Optimize for Edge
OpenVINO · ONNX · TorchScript · FPS Benchmark
07_export_model.py
# Export เป็น OpenVINO (แนะนำสำหรับ RPi)
model = YOLO('best.pt')
model.export(format='openvino', half=True)
# Export เป็น ONNX
model.export(format='onnx')
# Script สำเร็จรูป:
# python 07_export_model.py --format openvino --half
📊 FPS เปรียบเทียบ (RPi 5, CPU-only, 640px):
yolo11n.pt (PyTorch)
~4–6 FPS
yolo11n_openvino (FP32)
~6–9 FPS
yolo11n_openvino (FP16)
~8–12 FPS
yolo11s.pt (PyTorch)
~2–4 FPS
yolo11s_openvino (FP16)
~5–8 FPS
+ AI HAT+ (Hailo-8L)
~20–40 FPS
💡 เคล็ดลับ Optimize
ลด imgsz
320 px แทน 640 → เร็ว ~2x แต่ accuracy ลดลง
Half Precision
FP16 บน OpenVINO → เร็วขึ้นบน hardware รองรับ
เลือก model เล็ก
yolo11n ก่อนเสมอ เพิ่มขนาดเมื่อจำเป็น
Skip frame
process ทุก 2-3 frame แทน real-time ทุก frame
Thread camera
แยก thread capture กับ inference ออกจากกัน
AI HAT+
Hailo-8L 13 TOPS บน RPi 5 → 10-15x เร็วกว่า CPU

## Slide 11
ไฟล์ใน Project ที่คุณมี — สรุปทั้งหมด
github.com/BESSTSU/ProjectAI
📄 Draft
AI course.docx
ทุก Module
📋 Blueprint
COURSE_BLUEPRINT_TH.md
อ้างอิง
📊 Slides
opencv_slides.pptx
Module 1
🐍 Script
00_check_env.py
ก่อนเริ่ม
🐍 Script
01_opencv_image_basic.py
M1
🐍 Script
02_opencv_webcam.py
M1
🐍 Script
03_download_roboflow.py
M3
🐍 Script
04_train_yolo.py
M4
🐍 Script
05_predict_image.py
M2/M4
🐍 Script
06_compare_training_runs.py
M4
🐍 Script
07_export_model.py
M5
🐍 Script
08_rpi_webcam_inference.py
M6
⚙️ Config
easy_config.py
ทุก M
🐍 Easy
10–14_easy_*.py
M2–M4
📦 Dataset
data.yaml
M3–M4
📊 Result
M4
📋 Plan
LESSON_PLAN_TH.md
อ้างอิง
📦 Deps
requirements.txt
Setup

## Slide 12
Roadmap การสอน — ลำดับที่แนะนำ
4 Lesson Format · Script ที่ใช้ · Activity
L1
OpenCV Fundamentals
Scripts: 00 · 01 · 02
1-2hr
🎮 เปลี่ยน input รูป · วาด box · เปิด webcam สด
L2
Predict ด้วย Trained Model
Scripts: 10 · easy_config
3hr
🎮 เปลี่ยน conf 0.1/0.25/0.5 · เปลี่ยน source · ดูผล
L3
Train Custom Model
Scripts: 11 · 03 · easy_config
4-6hr
🎮 เปลี่ยน BASE_MODEL · EPOCHS · BATCH · run name
L4
Evaluate & Export & Deploy
Scripts: 12 · 13 · 14 · 08
---
🎮 webcam test จริง · compare run · export openvino · RPi demo
แต่ละบท: อธิบาย 10-15 นาที → Demo 10 นาที → ทดลอง 15-20 นาที → สรุป 5-10 นาที

## Slide 13
ขั้นตอนถัดไป
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอนจริง
1️⃣ แปลง AI course.docx
เป็น slide outline รายบทตาม LESSON_PLAN_TH.md
2️⃣ ทดสอบ scripts ทั้งหมด
รัน 00→14 ครบ ตรวจว่า path และ config ถูกต้อง
3️⃣ เตรียม dataset backup
Woodenbox-13 พร้อม — เพิ่ม dataset ของผู้เรียนได้
4️⃣ Benchmark FPS บน RPi 5
วัด FPS จริงของ yolo11n/s ทั้ง PyTorch และ OpenVINO
5️⃣ เตรียม environment RPi
ติดตั้ง ultralytics + OpenCV บน RPi OS 64-bit
6️⃣ สร้าง Capstone template
โจทย์สำหรับผู้เรียนออกแบบ custom project ของตัวเอง
github.com/BESSTSU/ProjectAI · Python 3.11+ · ultralytics · OpenCV · Roboflow